TTIT46 –

Linjära system

2003-05-16

Linköpings tekniska högskola

Civilingenjörsprogrammet Informationsteknologi

Tore Jungnelius	800827-6217

## Åsa Larsson		810805-2062

Jonas Liljenfeldt	810224-6918

Magnus Nilsson	811113-6910

Zandra Nilsson	800802-2405

Tony Sinisalu-Lindgren	801119-1973

# Inledande stycke

Vi har valt att titta på ett bandpassfilter vilket är ett exempel på ett linjärt system av andra ordningen. I rapporten finns beräkningar för kretsens differentialekvation samt impulssvar, stegsvar, amplitud- och faskarakteristik. Vi ändrade värdena på komponenterna för att undersöka hur filtrets karaktär förändrades. Detta har åskådliggjorts med grafer som vi tagit fram i Maple.

Figur 1. Kretsen vi räknat på.

Ett bandpassfilter har två gränsvinkelfrekvenser och ”släpper igenom” signaler med frekvenser däremellan. Mittvinkelfrekvensen är mellan gränsvinkelfrekvensen och är den vinkelfrekvens vid vilken |H(()| antar sitt maximala värde för bandpassfilter.

Figur2. Principen för hur ett bandpassfilter fungerar.

# Beräkningar

Potentialvandring med hjälp av KVL:

Detta ger differentialekvationen:

Frekvensfunktionen  fås genom Fouriertransform.

Amplitud- och faskaraktäristiken blir:

LaPlace-transformationen av differentialekvationen blir:

Systemfunktionen på generell form:

Kvadratkompletterar man nämnaren får man imaginära rötter, därmed begränsar vi värdena på variablerna så att de måste uppfylla kravet:

För att räkna ut impuls- och stegsvar har vi använt oss av partialbråksuppdelning och inverstransformation.

# Vi har satt in värden på variablerna för att belysa skillnaderna det kan ge.

# Ex1. R = 2, L = 1H, C = 1F

# Impulssvar:

Stegsvar:

# Ex2. R = 2, L = H, C = 1F

Impulssvar:

Stegsvar:

# Ex3. R = 100, L = 1H, C = F

# Impulssvar:

Stegsvar:

Alla impuls- och stegsvar konvergerar mot noll.

# Amplitudkaraktäristik

Nedan ses amplitudkaraktäristiken för ett bandpassfilter, vilket är det som vår krets är:

Om man sedan jämför med ampliudkaraktäristiken för ett högpassfilter, se nedan, så ser man att om induktansen i ett bandpassfilter går mot noll så kommer ovanstående |H(w)| att gå mot beskrivningen av ett bandpassfilter. (se även Söderkvist, Kretsteori & Elektronik, s 181)

När vi sätter in olika testvärden i vår amplitudkaraktäristik så ser man mycket riktigt att då induktansen, L, är en hundradel i Ex 2 så liknar kurvan för |H(w)| den för ett högpassfilter.

Ex 1, Amplitudkaraktäristik

Ex 2.

Ex 3.

# Faskaraktäristik

## För Ex 1 blir faskaraktäristiken

## För Ex 2 blir faskaraktäristiken

## För Ex 3 blir faskaraktäristiken